Эвотор Смарт-терминал ФН

Описание, возможности, технические характеристики

Описание

Эвотор Смарт-терминал ФН представляет собой комплекс аппаратных и программных средств для автоматизации рабочего места кассира в точках розничной торговли малого и микробизнеса. Онлайн касса соответствует 54-ФЗ, внесена в Госреестр ККТ.

Технические характеристики

| Габаритные размеры, мм | 247х112х115 |
| --- | --- |
| Вес с блоком питания | 1,2 кг |
| Метод печати: | термо |
| Скорость печати | до 70 мм/сек |
| Ширина печатной ленты | 57 мм |
| Планшетный компьютер | ALM020.30.000 3G 7” 1024x600 |
| Процессор компьютера | MTK8321A |
| Операционная система | Эвотор 2.1.0 |
| Объём оперативной памяти | 1 Гб DDR3 |
| Объём физической памяти | 8 Гб |
| Дополнительная память | microSD, до 32 Гб |
| Плотность экрана | 170 dpi |
| Количество USB-портов | 5 (в нижней части корпуса) + 1 (на фронтальной стороне, для подключения USB-носителя) |
| Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G |
| Доступ в Интернет | карта полноразмерная, mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн и SIM SIM |
| Количество записей итогов смен | 8534 |
| Количество перерегистраций | 24 |
| Время сохранения информации в регистрах после выключения питания | не менее 1440 часов |
| Срок сохранности информации в фискальной памяти | не менее 20 лет |
| Время непрерывной работы | не менее 20 часов |
| Электропитание | Внешний сетевой адаптер Coaxial, 24V, 1.25A |
| Диапазон рабочих температур | 0°C до +45°C |
| Относительная влажность | не выше 85% при температуре +35°C |
| Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке) | температура –30°C до +45°C; относительная влажность не выше 85% при температуре +35°C |
| Гарантия | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |